## Slide 1
Import data
Filter
Find bad channel
Epoch
Visual Check
Remove data
Down sampling (250Hz)
High-Pass 0.1Hz
Low-Pass 40Hz
Notch 48-52HZ
Find begin event
FASTER
pop_rejchan
Spectra: 3
Kurtosis: 3
Epoch Bad Channel
Post-processing (Baseline correction etc)
Re-reference (average)
ICA (N=129-badChan-1)
Remove ICs
FASTER
Interpolate
IClabel
[NaN NaN; ... % Brain
0.7 1; ... % Muscel
0.7 1; ... % Eye
0.7 1; ... % Heart
0.7 1; ... % Line Noise
0.7 1; ... % Channel Noise
NaN NaN]); % Other
Find Bad Epoch
FASTER
% 'threshold':1000, 拒绝幅值波动大于1000 (uV)的epoch % 'startprob':5, 拒绝幅值波动大于均值5个标准差的epoch % 'maxrej’:2, 每次迭代删除epoch比例不大于2%，最多迭代8次
Pop_autorej

## Slide 2
Visual Check
Bad Quality
Remove IC First
Good Quality
Reject Epochs
Find Bad Channel
Rate/Comment
Really Bad
Discard
Or
Redo Prep